## Slide 1: آموزش مسیر دهی در استریسک

## Slide 2: مسیر دهی
DAHDI (ZAP)
SIP
IAX2
TRUNK
Outbound Route
Inbound Route
DialPattern
Trunk
CID/DID
Destination

## Slide 3: راه کار های مبتنی بر ویپ
سیستم های تلفنی متمرکز (سانترال) IPPBX
مرکز تماس (Call Center)
سیستم های تلفنی هوشمند (Intelligent IVRs)
تلفنباک، پرسش و پاسخ، ارتباط با بانک اطلاعاتی
تلفن بین الملل (Carrier, International Calling)
سرویس های عمومی (Public Services)
Skype, Viber, Line, Hosted IPPBXs
فکس اینترنتی، پیام رسان، مرکز ایمیل، ویدئو کنفرانس ...
VoIP Solutions

## Slide 4: سیستم های تلفنی ویپ
سیستم های تلفنی تجاری: CISCO, POLYCOM, MITEL, AVAYA
سیستم های تلفنی کدباز: Asterisk, Free Switch, Elastix, Trixbox
VoIP IPPBXs
معایب | مزایا | 
نبود پشتیبانی مطمئن عدم پایداری در صورت رعایت نکردن نکات خاص عدم وجود محیط گرافیکی کاربر پسند عدم راحتی کار و استفاده از امکانات | رایگان امکانات فراوان امکان ارتباط با سیستم های دیگر امکان ایجاد تغییرات امکان ساخت سیستم های خاص | کدباز
امکانات محدود به نسبت کدباز ارتباط محدود با سیستم های دیگر عدم توانی در ایجاد تغییرات محدودیت در ساخت سیستم های خاص | کاملا پایدار پشتیبانی قوی و کامل راحتی در استفاده از امکانات | تجاری

## Slide 5: معرفی استریسک (Asterisk)
استریسک یک سیستم تلفنی کد باز است.
تولید استریسک از سال 1999 توسط آقای مارک اسپنسر آغاز گردید.
در سل 2001 نسخه 1 آن ارائه شد.
استریسک فقط بر روی لینوکس نصب می شود.
استریسک محیط گرافیکی ندارد و تمامی تنظیمات در فایل های متنی و یا دیتابیس صورت می پذیرد.
تعداد بسیار زیادی ماژول و برنامه مفید برای استریسک نوشته شده ست.
برنامه FreePBX معروف ترین محیط گرافیکی رایگان نوشته شده برای استریسک است.
شرکت های زیادی با جمع آوری این برنامه های مفید و قرار دادن آنها کنار هم اقدام به تولید ایزو ISO فایل نموده اند.
ایزو های معروف عبارت اند از: AsteriskNOW, Elastix, Trixbox, FreePBX, PIAF, …

## Slide 6: معرفی الستیکس (Elastix)
الستیکس مجموعه ای از برنامه های ارتباطی است که توسط یک شرکت اکوادوری به نام Palosanto عرضه می گردد.
در حال حاضر آخرین نسخه پایدار الستیکس نسخه 2.4 است که در دل خود از استریسک 1.8 استفاده می کند.
برنامه های مورد استفاده در الستیکس عبارت اند از: Asterisk, Hylafax, Postfix, FreePBX, CentOS Linux, OpenFire, A2Billing, VtigerCRM

## Slide 7: توانایی های استریسک
استریسک یک سیستم تلفنی با طراحی B2BUA است به همین منظور بسته های مدیا را از خود عبود می دهد، این امکان باعث می شود تا در پردازش مکالمات همزان دارای محدودیت زیادی باشد.
استریسک از لحاظ نرم افزاری دارای محدودیت مکالمه همزمان نیست اما به دلیل پردازش در حالت عادی می توان توان مکاله همزمان آن را حدود 250 مکالمه همزمان در نظر گرفت.
Asterisk Capability

## Slide 8: اجزاء سیستم تلفنی ویپ
IPPBX ENDPOINTS
IPPHONE
نقاط نهایی برای تعریف داخلی
SOFTPHONE
Gateway (FXS)

## Slide 9: اجزاء سیستم تلفنی ویپ
IPPBX ENDPOINTS
IPPHONE
نقاط نهایی برای تعریف داخلی
SOFTPHONE
Gateway (FXS)
ظاهری شبیه گوشی با درگاه شبکه
راحتی کار با گوشی
امکانات فراوان
کیفیت صدای خوب
تلفن نرم افزاری با ظاهر گوشی
نیاز مند سخت افزار برای اجرا
امکانات فراوان
نیاز مند کارت صدا برای کیفیت بالا
یک باکس با خروجی گوشی آنالوگ
استفاده از گوشی آنالوگ
امکانات کم
کیفیت بستگی به برند دارد
هزینه بالا
هزینه کم
هزینه متوسط

## Slide 10: اجزاء سیستم تلفنی ویپ
IPPBX PSTN CONNECTION
ارتباط با شهری
Telephony Card
Gateway (FXO)

## Slide 11: اجزاء سیستم تلفنی ویپ
IPPBX PSTN CONNECTION
ارتباط با شهری
Telephony Card
Gateway (FXO)
قرارگیری در سرور
راحتی نصب
برای کیفیت بالا نیاز مند اکو کنسلر
ارتباط با خطوط آنالوگ و دیجیتال
ارتباط با سرور از طریق شبکه
تنظیمات متفاوت برای هر گیت وی
کیفیت بستگی به برند دارد
ارتباط با خطوط آنالوگ و دیجیتال
مناسب برای انتقال خط شهری

## Slide 12: گستردگی شبکه ویپ
VoIP Distribution
ارتباط با شهری
تهران
اصفهان
کارخانه زنجان
250 داخلی
2 خط E1
16 خط آنالوگ
یک سرور الستیکس
150 داخلی
24 خط آنالوگ
یک سرور الستیکس
2 خط آنالوگ (متصل به گوشی آنالوگ)
یک گیت وی FXS 4 پورت (2 پورت روی تهران و 2 پورت روی اصفاه رجیستر شده است.)
Internet (VPN)
Internet
Internet

## Slide 13: پروتکل های ویپ
VoIP Protocols
SIP Session Initiation Protocol
پروتکل، راه و روش و قوانین برقراری ارتباط بین 2 جزء
IAX2 Inter-Asterisk exchange
SKINNY
(SCCP)
RTP
Real-time Transport Protocol

## Slide 14: پروتکل های ویپ
VoIP Protocols
IAX2 Protocol
SIP یک پروتکل استاندارد است(IETF RFC 2543).
SIP Protocol
پیام های SIP آشکار است و با TLS امن می شود.
SIP بسته های کنترلی ارتباط را منتقل می کند در این پروتکل بسته های دیتا با RTP منتقل می شود
پورت SIP قابل تغییر است.
SIP از پورت 5060 روی TCP یا UDP استفاده می کند.
SIP امکان اسال پیام را نیز دارد.
ساختار SIP بسیار شبیه HTTP است.
IAX یک پروتکل استاندارد نیست.
IAX از پورت 4569 روی UDP استفاده می کند.
پورت IAX قابل تغییر است.
IAX هم بسته های کنترلی ارتباط و هم بسته های دیتا (صوت و تصویر) منتقل می کند.
پروتکل IAX binary-encoded می باشد.
پروتکل IAX از trunking, multiplexing پشتیبانی می کند.

## Slide 15: پروتکل های ویپ
VoIP Protocols
پروتکل RTP برای انتقال دیتا به صورت بلادرنگ استفاده می شود، به طور مثال دیتا های تصویر و یا صوت.
RTP Protocol
پیام های RTP آشکار است و با SRTP امن می شود.
محدوده پورت RTP برای انتقال دیتا بر روی سیستم تلفنی استریسک UDP:10000:20000 می باشد.
پروتکل RTP روی لایه UDP شبکه کار می کند.
پروتکل RTP تضمینی بابت انتقال درست بسته های دیتا نمی دهد.

## Slide 16: استریسک و NAT
Asterisk & NAT
برای تمامی داخلی ها روی استریسک به طور پیشفرض امکان NAT فعال می باشد و فقط کافی است مشخصات شبکه را به استریسک بدهید.
اعمال تغییرات در فایل sip_general_custom.conf واقع در مسیر /etc/asterisk/
nat=yes
externip=80.56.68.113
localnet=172.17.18.113/255.255.255.0

## Slide 17: کدک های صوت و تصویر
Voice and Video Codecs
کدک ها استاندارد هایی برای تبدیل صدا و تصویر از حالت آنالوگ به دیجیتال هستند.
کدک ها با توجه به میزان فشرده سازی دیتا مقداری از قدرت پردازش و زمان پردازنده را در بر می گیرند.
H264 | iLBC | G722 | G723 | G729 | G711 | 
تصویری | صوتی | صوتی | صوتی | صوتی | صوتی | نوع کدک
450 Kb/s 480x270 250 Kb/s 320x180 | 27.7 Kb/s | 87.2 Kb/s | 21.9 Kb/s | 31.2 Kb/s | 87.2 Kb/s | حجم بسته برای هر مکالمه
رایگان | رایگان | رایگان | تجاری | تجاری | رایگان | لایسنس
بله | خیر | بله | خیر | خیر | بله | موجود در الستیکس

## Slide 18: استریسک و Codecs
Asterisk & Codecs
برای فعال نمودن یک کدک صوتی و یا تصویری کافی است اجازه استفاده از آن را به استریسک در فایل مربوطه بدهید..
اعمال تغییرات در فایل sip_general_custom.conf واقع در مسیر /etc/asterisk/
videosupport=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=g722
allow=ilbc
allow=h264
allow=h263p